Zestaw LARIKO 3

nr katalogowy – GY-LA-003

Opis

Zestaw na plac zabaw. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Składa się ze zjeżdżalni, drabinki i platformy. Konstrukcja urządzenia wykonana z sosny nordyckiej, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością, odpornością na próchnienie i insekty, oraz łatwością impregnowania, pozwalając na wykorzystanie w przestrzeni zewnętrznej. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Elementy z tworzywa sztucznego wykonane z HDPE. Drewniana konstrukcja jest montowana na metalowych kotwach.

Urządzenie zawiera:

- 1 zjeżdżalnia

- 1 drabinka

- 1 element typu ława

- 1 platforma

- 2 panele boczne

- 4 słupy

- 4 kotwy montażowe

Dane techniczne

- Szerokość urządzenia: 2,98 m

- Głębokość urządzenia: 1,33 m

- Strefa bezpieczeństwa: 6,48 x 4,22 m (21,59 m2)

- Maksymalna wysokość upadku: 1,4 m

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Przedstawiony rysunek należy traktować jako poglądowy. Może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego produktu.

Materiały

- Konstrukcja urządzenia wykonana z sosny nordyckiej,

- Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej mapowanej proszkowo

- Boki ślizgawek oraz pozostałe elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE

- Kotwy wykonane ze stali ocynkowanej

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176. W trosce o bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.

Sposób montażu

Konstrukcję drewnianą montuje się przy użyciu stalowych kotew. Mocowanie urządzenia jest możliwe w dwóch wariantach: przymocowanie do kotw wbetonowanych uprzednio w gruncie lub bezpośredniego przykręcenia do betonu.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz budowy urządzenia – patrz punkt „Materiały”). Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogą być uznane jako równoważne).

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

- urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,

- poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań,

- bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie,

- należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,

- należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń,

- nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym.

Rysunki techniczne

Rys 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa